## Slide 1: Controlador de Jogo
Programação de Jogos
Notes: Apresentação das APIs DirectInput e Xinput
Leitura de eixos e botões dos controladores de jogo
Suporte a vibração com Xinput
Teste das APIs usando o controle e a guitarra do Xbox 360

## Slide 2: Introdução
Um jogo é interativo por natureza
  Sem interação ele seria apenas uma brincadeira, uma estória ou filme
Os dispositivos de interação variam de acordo com o tipo de jogo e a plataforma para a qual ele foi desenvolvido
  Os dispositivos mais comuns são:
    Teclado
    Mouse
    Controle
Notes: Plataformas: PC, Console, Mobile

## Slide 3: Introdução
A API do Windows fornece mecanismos para o tratamento do teclado e do mouse
Para o tratamento do controle existem duas soluções:
  DirectInput: trata todo tipo de dispositivo de entrada*
  Xinput: trabalha com a família de controles do Xbox
// faz o tratamento das mensagens do windows
LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch(msg)
{
case WM_KEYDOWN: // tecla pressionada
...
Notes: * A Microsoft recomenda usar apenas com controles, deixando o tratamento de mouse e teclado para a API Win32.

## Slide 4: DirectInput
O DirectInput fornece uma interface única de acesso
Teclado
Hardware Abstraction Layer (HAL)
Jogo
DirectInput
Hardware Driver
Mouse
Controles
Notes: Interface única de acesso a todos os dispositivos

## Slide 5: DirectInput
Simplifica a programação abstraindo os dispositivos
  Do contrário, seria necessário suportar individualmente os dispositivos de cada fabricante
Suporta qualquer dispositivo que possua um driver para Windows®
    Teclados e Mouses
    Controles
    Volantes
    Manches
    Etc.

## Slide 6: DirectInput
Para o DirectInput todos os dispositivos são iguais
  Todos possuem um certo número de objetos de interação
Manche
Controles
Volante

## Slide 7: DirectInput
Principais tipos de objetos de interação:
  Eixos possuem muitas posições (valores contínuos) char ou short
  Botões possuem apenas duas posições (pressionado ou liberado) booleano
Botões
Eixos

## Slide 8: DirectInput
Para ler um dispositivo é preciso:
  Inicializar o DirectInput
  Verificar os dispositivos conectados
  Inicializar um dispositivo conectado
    Ajustar o nível de cooperação
    Selecionar o formato de dados
    Ajustar a faixa numérica dos eixos
    Ajustar o tamanho da zona morta
  Requisitar acesso ao dispositivo
  Ler o estado do dispositivo
O estado do dispositivo é o valor de cada eixo e botão

## Slide 9: Configuração
A última versão da biblioteca é o DirectInput8
  O sistema não sofre alterações há vários anos
  A utilização da biblioteca requer a adição do arquivo dinput8.lib na lista de dependências do “vinculador” do Visual Studio
  Configuração:
  Projeto > Propriedades > Propriedades de Configuração > Vinculador >
  Entrada > Dependências Adicionais

## Slide 10: Inicialização
É preciso incluir o arquivo de cabeçalho:
E criar o objeto DirectInput:
LPDIRECTINPUT8 dinput = nullptr;
DirectInput8Create(
GetModuleHandle(NULL), // identificador da aplicação
DIRECTINPUT_VERSION, // número da versão do direct input
IID_IDirectInput8, // identificador da interface COM
(void **) &dinput, // objeto directinput
NULL); // sempre nulo
#include <dinput.h>
Notes: GetModuleHandle é utilizado para não obrigar a classe input a receber o identificador da aplicação (HINSTANCE). Ele pega o identificador da aplicação que está executando.

## Slide 11: Enumeração de Dispositivos
Cada dispositivo tem um identificador global único
  GUID (Global Unique Identifier)
  Teclado e mouse possuem identificadores genéricos (GUID_SysKeyboard e GUID_SysMouse)
  Os demais dispositivos precisam ser consultados
Cada dispositivo tem um GUID

## Slide 12: Enumeração de Dispositivos
O DirectInput obtém os identificadores através da enumeração dos dispositivos
  A enumeração usa uma função tipo CALLBACK:
    É chamada por um programa externo
    O DirectInput a chama cada vez que encontra um novo dispositivo
Dispositivos

## Slide 13: Enumeração de Dispositivos
DirectInput8::EnumDevices() configura a enumeração
// configura enumeração de dispositivos
HRESULT EnumDevices(
DWORD dwDevType, // tipo de dispositivo a procurar
LPDIENUMCALLBACK lpCallback, // ponteiro para a função callback
LPVOID pvRef, // valor de 32 bits
DWORD dwFlags); // tipo de busca
Tipos de Dispositivos | Descrição
DI8DEVCLASS_POINTER | Mouse ou Trackball
DI8DEVCLASS_KEYBOARD | Teclado
DI8DEVCLASS_GAMECTRL | Gamepad, Volante, Manche
DI8DEVCLASS_DEVICE | Diferente dos anteriores
DI8DEVCLASS_ALL | Todos
Notes: O valor de 32 bits é usado para passar o endereço de uma lista que armazenará os diapositivos encontrados.

## Slide 14: Enumeração de Dispositivos
O tipo de busca é controlado por uma constante:
// configura enumeração de dispositivos
dinput->EnumDevices(
DI8DEVCLASS_GAMECTRL, // procure apenas controles
EnumerateControllers, // função de enumeração
&controllers, // endereço da lista de controles
DIEDFL_ATTACHEDONLY); // apenas dispositivos conectados
Tipos de Busca | Descrição
DIEDFL_ALLDEVICES | Todos os dispositivos
DIEDFL_ATTACHEDONLY | Apenas os conectados
DIEDFL_FORCEFEEDBACK | Apenas ForceFeedback

## Slide 15: Enumeração de Dispositivos
A enumeração chama a função callback
EnumDevices( )
DirectInput
Pronto
Loop
Todos os Dispositivos
Enumerados
Jogo
Joy1
Dispositivos Físicos
Joy2
Joy3
EnumerateControllers( )
{
// construir lista
// de dispositivos
// conectados
}

## Slide 16: Enumeração de Dispositivos
A função callback a ser usada com EnumDevices deve ter o seguinte protótipo:
A função deve retornar um valor booleano indicando se o DirectInput deve ou não parar a busca
// função callback para enumeração
BOOL CALLBACK EnumerateControllers(
LPDIDEVICEINSTANCE pdDDi, // info do dispositivo encontrado
LPVOID data); // valor de 32 bits
Constante | Descrição
DIENUM_CONTINUE | Continue a enumeração
DIENUM_STOP | Pare a enumeração
Notes: Esse valor de 32 bits é o mesmo passado na função EnumDevices. Ele é recebido na função callback e pode ser usado como o endereço de uma lista que guardará os dispositivos encontrados.

## Slide 17: Enumeração de Dispositivos
A função callback abaixo insere os dispositivos encontrados em uma lista:
BOOL CALLBACK EnumerateControllers(LPCDIDEVICEINSTANCE lpDDi, LPVOID data)
{
// registro que guarda nome e GUID do controle
JoyInfo joy;
// copia o identificador e nome do dispositivo
joy.guid = lpDDi->guidInstance;
joy.name = lpDDi->tszInstanceName;
// coloca controle na lista
((list<JoyInfo>*) data)->push_back(joy);
// continua enumeração até o fim
return DIENUM_CONTINUE;
}

## Slide 18: Inicialização do Controle
Com o identificador, podemos inicializar o controle:
Ajustando o nível de cooperação
LPDIRECTINPUTDEVICE8 joyDev = nullptr;
// cria o dispositivo
CreateDevice(joy.guid, // id do controle
&joyDev, // objeto que representará o controle
nullptr); // sempre nulo
// ajusta o nível de cooperação para o controle
joyDev->SetCooperativeLevel(
window->Id(), // identificador da janela
DISCL_BACKGROUND | // pode ser consultado em background
DISCL_NONEXCLUSIVE); // acesso não exclusivo

## Slide 19: Inicialização do Controle
Selecionando o formato de dados:
O formato de dados escolhido é descrito pelo registro:
// seleciona o formato de dados para o controle
joyDev->SetDataFormat(&c_dfDIJoystick);
// registro descrevendo o estado do controle
struct DIJOYSTATE
{
LONG lX, lY, lZ; // eixos x, y e z do controle
LONG lRx, lRy, lRz; // eixos de rotação rx, ry e rz
LONG rglSlider[2]; // controles tipo slider
DWORD rgdwPOV[4]; // controles tipo Point Of View (D-Pad)
BYTE rgbButtons[32]; // botões do controle
};
Notes: O formato de dados especifica como o Directinput vai retornar os dados do controle. Ele pode ser o mesmo independentemente do controle utilizado.

## Slide 20: Ajustando as Propriedades
Uma alavanca analógica gera um valor em uma faixa
0
65535
Cada controle possui uma faixa diferente

## Slide 21: Ajustando as Propriedades
Para que o jogo possa trabalhar com uma única faixa, independente do dispositivo, é preciso ajustar as propriedades do controle
  Principais Propriedades:
    Faixa de movimento
    Zona morta
-1000
1000
Zona Morta
HRESULT SetProperty(
REFGUID rguidProp // id da propriedade
LPCDIPROPHEADER pdiph); // endereço do cabeçalho

## Slide 22: Ajustando as Propriedades
A faixa de movimento é ajustada através do registro DIPROPRANGE
struct DIPROPRANGE
{
DIPROPHEADER diph; // cabeçalho da propriedade
LONG lMin; // valor mínimo da faixa
LONG lMax; // valor máximo da faixa
};
struct DIPROPHEADER
{
DWORD dwSize; // tamanho da propriedade
DWORD dwHeaderSize; // tamanho do cabeçalho da propriedade
DWORD dwObj; // objeto cuja propriedade será modificada
DWORD dwHow; // como acessar o objeto
};

## Slide 23: Ajustando as Propriedades
O código abaixo configura o movimento do eixo para a faixa [-1000, 1000]
DIPROPRANGE axisRange;
axisRange.diph.dwSize = sizeof(DIPROPRANGE);
axisRange.diph.dwHearderSize = sizeof(DIPROPHEADER);
axisRange.diph.dwHow = DIPH_BYID;
axisRange.diph.dwObj = GUID_XAxis;
axisRange.lMin = -1000;
axisRange.lMax = +1000;
joyDev->SetProperty(DIPROP_RANGE, &axisRange.diph);
-1000
1000
Eixo X

## Slide 24: Ajustando as Propriedades
A zona morta é configurada com DIPROPWORD
struct DIPROPDWORD {
DIPROPHEADER diph;
DWORD dwData;
};
DIPROPWORD deadZone;
deadZone.diph.dwSize = sizeof(DIPROPWORD);
deadZone.diph.dwHearderSize = sizeof(DIPROPHEADER);
deadZone.diph.dwHow = DIPH_BYID;
deadZone.diph.dwObj = GUID_XAxis;
deadZone.dwData = 2000;
joyDev->SetProperty(DIPROP_DEADZONE, &deadZone.diph);
-1000
1000
Zona Morta (20%)
Notes: A zona morta é configurada sempre em relação a uma faixa entre 0-10000 independentemente do valor da faixa de movimento. Assim um valor 2000 representa 20% da faixa ao redor do centro será zona morta.

## Slide 25: Lendo o Dispositivo
Acessando e Liberando o dispositivo
Lendo o estado do controle
// requisita acesso ao controle
joyDev->Acquire();
// libera acesso antes de encerrar o programa
joyDev->Unacquire();
// armazena estado do controle
DIJOYSTATE joyState;
// lê estado atual do controle
joyDev->GetDeviceState(sizeof(DIJOYSTATE), (LPVOID) &joyState);
»
Notes: » Mostrar implementação e exemplo no projeto Controller do material de apoio.

## Slide 26: Resumo
O DirectInput é capaz de ler qualquer controlador de jogo reconhecido pelo Windows®
  Todo controle é composto por:
    Botões
    Eixos
O jogo deve verificar os dispositivos conectados
  Usando uma função callback
As faixas de valores e a zona morta dos eixos podem ser ajustadas individualmente para cada controle